Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

ZÁSOBOVANIE VODOU, ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V OKRESE ILAVA

(Projekt ILAVA)

M E T O D I C K Á   P R Í R U Č K A

Zásady a technické podklady pre zriaďovanie vodovodných prípojok pripájaných na verejný vodovod

Platnosť od:

OBSAH

Textová časť										                   strana

Úvodné slovo												3

Pojmy a definície											4

Všeobecné zásady											4

Základné technické podmienky pre zriadenie vodovodnej prípojky				5

Kontakty												6

Grafická časť

Schéma napojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod

Vodomerná šachta – vzorový výkres:	- betónová vodomerná šachta,

- plastová vodomerná šachta,

- plastová kruhová vodomerná šachta,

- plastová stojanová vodomerná šachta.

ÚVODNÉ SLOVO

Vážený klient,

metodická príručka, ktorá sa k Vám dostáva, má poslúžiť pri zriaďovaní vodovodných prípojok pripájaných na verejný vodovod.

Som presvedčený, že si všetci dobre uvedomujeme dôležitosť riešenia súčasnej situácie v oblasti zásobovania pitnou vodou a spoločným úsilím sa nám podarí docieliť zvýšenie napojenia obytných zón nášho regiónu na vyhovujúci vodovodný systém v súlade s európskymi kritériami.

Pre dosiahnutie tohto spoločného cieľa Vám poskytujeme túto metodickú príručku, ktorá Vám má byť technickou pomocou a návodom pri zriaďovaní vodovodných prípojok. Samozrejme sme  pri riešení Vašich konkrétnych prípadov napojenia pripravení ústretovo poskytnúť ďalšie technické rady a pomoc. V tomto smere sa môžete s dôverou obrátiť na našich kontaktných pracovníkov.

Za porozumenie ďakujem a zostávam s pozdravom

Ing. Ján Balušík

generálny riaditeľ

POJMY A DEFINÍCIE

Vodovodná prípojka

je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenia na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného predpisu.

Vnútorný vodovod

vodovodné potrubie  vrátane príslušenstva, ktoré sa nachádza za vodovodnou prípojkou a začína hlavným uzáverom vnútorného vodovodu.

Domový uzáver

pre pripojenú nehnuteľnosť osadený bezprostredne za meradlom, alebo v mieste prechodu prípojky na domový rozvod (inštaláciu) ak nie je meradlo osadené. V mieste domového uzáveru je osadená odvodňovacia armatúra domového rozvodu, ktorá plní tiež funkciu vzorkovacieho vývodu na prípojke, pre preukázanie kvality vody odoberanej z verejného vodovodu.

Prípojkový uzáver

uzáver, ktorým sa uzatvára prietok vody vodovodnou prípojkou na odbočení z vodovodného potrubia.

Žiadateľ o zriadenie vodovodnej prípojky

občan, fyzická alebo právnická osoba, ktorá  žiada o zriadenie vodovodnej prípojky a ktorá je zároveň vlastníkom (spoluvlastníkom) pripájanej nehnuteľnosti. Výnimočne môže byť obstarávateľom aj iná fyzická osoba v priamom príbuzenskom vzťahu k vlastníkovi, ktorá má overené poverenie alebo právnická osoba, ktorá má mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti. Mandátna zmluva alebo poverenie musí obsahovať všetky indikačné údaje o vlastníkovi a zastupujúcej osobe.

Odbočenie z vodovodu

navrtávací pás s integrovaným uzáverom alebo odbojná tvarovka s príslušnými nábojnými tvarovkami na jestvujúce potrubie a budovanú prípojku, včítane uzáveru a súvisiaceho príslušenstva (zákopová súprava, poklop, orientačná tabuľka apod.). Odbočenie z verejného vodovodu a meradlo sú súčasťou verejného vodovodu.

Všeobecné zásady

Pri zriadení vodovodných prípojok sa postupuje v súlade s nasledovnou platnou legislatívou, technickými normami, platnými smernicami a zásadami:

- zákon 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach,

- Pravidlá o budovaní vodovodných prípojok PVS, a.s. platných od 3.4. 2007,

- STN 75 5411 Vodovodné prípojky,

- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,

- STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí,

- STN 75 5402 Výstavba vodovodných potrubí.

Základné technické podmienky pre zriadenie vodovodnej prípojky

V rámci investičnej akcie bude zrealizované:

- odbočenie na verejnom vodovode (navrtávací pás, zemná súprava, poklop s uzatváracím ventilom),

- osadenie vodomeru vo vodomernej šachte.

Odberateľ na vlastné náklady zabezpečí:

- zemné práce (pieskové lôžko, obsyp a zásyp potrubia, zhutnenie, úpravu terénu) - od odbočenia po vodomernú šachtu,

- vybudovanie vodomernej šachty,

- dopojenie vodomernej šachty po pripájaný objekt,

- dodávku a montáž vodovodného potrubia z rúr HDPe d 32 v celej dĺžke vodovodnej prípojky od odbočenia po pripájanú nehnuteľnosť.

Majetkom Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (PVS, a.s.) po vybudovaní vodovodnej prípojky zostáva:

- odbočenie z verejného vodovodu (navrtávací pás, zemná súprava, poklop s uzáverom),

- vodomer.

Po realizácii pripojenia sa stáva majetkom odberateľa:

- celá vodovodná prípojka od miesta odbočenia po pripájanú nehnuteľnosť, okrem vodomeru.

- vodomerná šachta.

1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne  zriaďuje samostatná vodovodná prípojka. Jednu spoločnú vodovodnú prípojku pre viac ako jednu nehnuteľnosť možno zriadiť len v prípade, že  je to z hľadiska prevádzkovo-ekonomického výhodnejšie pre PVS, a. s. . Pre jednu nehnuteľnosť možno zriadiť viac vodovodných prípojok  len v prípade, že ide  o rozsiahlu nehnuteľnosť, o odber vody v rozdielnej cene, alebo pre rozdielne účely (napr. pitné a požiarne).

2. Nehnuteľnosť sa pripojí na verejný vodovod na základe písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s vlastníkom (prevádzkovateľom) verejného vodovodu.

3. Meradlo na meranie dodávanej vody sa umiestňuje vo vodomernej šachte, v odôvodnených prípadoch v budove (ak dĺžka prípojky neumožňuje vložiť vodomernú šachtu medzi verejný vodovod a nehnuteľnosť).

4. Nepriepustná vodomerná šachta bude umiestnená max. do 10 m od miesta napojenia na verejný vodovod. Vodomerná šachta môže byť plastová alebo betónová (monolitická resp. prefabrikovaná).

5. Ďalšie požiadavky týkajúce sa budovania vodovodných prípojok sú uvedené v dokumente „Pravidlá o budovaní vodovodných prípojok“ PVS, a.s., platných od 3.4. 2007, ktoré je možné obdržať na prevádzke vodovodov Ilava a vo vyššie uvedených predpisoch

KONTAKTY

meno				   funkcia			      	  tel. kontakt

Ing. Škopinský		hlavný manažér projektu			0905/ 328 503

Ing. Flašík			vedúca strediska vodovodov			0905/ 850 645

Ing. Majchrovič		prevádzka vodovodov Ilava			0907/ 817 530

Hanajíková			referent odbytu – obyvateľstvo		4321723 – 24

Dušková			referent odbytu – organizácie			4321723 – 24

Ústredňa Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.   				4321723 – 24

4326283

Vypracoval: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. – HS vodovody

V Považskej Bystrici ,  30.04.2009