Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava – projekt spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie

M E T O D I C K Á   P R Í R U Ć K A

Zásady a technické podklady pre zriaďovanie domových častí kanalizačných prípojok nehnuteľností pripájaných na kanalizačný systém

Platnosť od 01. 01. 2010

OBSAH

Strana

Textová časť

Úvodné slovo											1

Pojmy a definície										2

Všeobecné zásady										3

Špecifické zásady pripojenia na verejnú kanalizáciu					3

Základné technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky			4

Kontakty											5

Záver												5

Grafická časť ( vzorové výkresy )

Situácia napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu - alternatíva 1

Situácia napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu - alternatíva 2

Spôsob odpojenia nehnuteľnosti od jestvujúcej žumpy, septiku, domovej ČOV

Spoločná kanalizačná prípojka pre dve nehnuteľnosti

Vzor šachty č.1 a 2 – dispozičné riešenie, riešenie dna šachty a kynety

Odvedenie odpadových vôd čerpaním cez čerpaciu šachtu a výtlačné potrubie

Kombinované odvedenie odpadových vôd – gravitačne a výtlakom

Malá domová čerpacia stanica ( čerpacia šachta ) na odpadovú vodu

Napojenie kanalizačnej prípojky podľa projektu  – odbočenie z hlavného zberača, úsek potrubia od hlavného zberača po hlavnú revíznu šachtu

- 1 -

ÚVODNÉ SLOVO

Vážený klient

metodická príručka, ktorá sa k Vám dostáva, má poslúžiť pri zriaďovaní domovej časti kanalizačnej prípojky odpadových vôd odvádzaných z Vašej nehnuteľnosti do skupinovej verejnej kanalizácie mesta Dubnica nad Váhom.

V posledných mesiacoch určite neunikli Vašej pozornosti  aktivity pri budovaní kanalizačného systému na odvádzanie odpadových vôd  do rekonštruovanej ČOV Dubnica nad Váhom, ktorá zabezpečí ich vyhovujúce čistenie v súlade platnými predpismi a normami.

Tento významný projekt „Zásobovanie, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“, ktorý je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie, rieši  odkanalizovanie miest a obcí na ľavej strane rieky Váh okresu Ilava  - Ladce, Ladce-Tunežice, Košeca, Košeca-Nozdrovice, Ilava, Ilava-Klobušice, Dubnica nad Váhom-Prejta, Nová Dubnica-Malý Kolačín, Veľký Kolačín. Súčasťou projektu je komplexná rekonštrukcia a intenzifikácia centrálnej ČOV Dubnica nad Váhom.

Význam tohto projektu nespočíva len v jeho rozsahu a výške investičných nákladov, ale predovšetkým vo vytvorení predpokladov pre napojenie doteraz neodkanalizovaných obydlí.

Vytvára pre Vás  možnosť riešiť doterajší spôsob  nakladania s odpadovými vodami vhodnejším hygienickým a ekologickým spôsobom, a tak prispieť ku skultúrneniu Vášho bývania a ku skvalitneniu životného prostredia vo vašom regióne.

Som presvedčený, že si všetci dobre uvedomujeme dôležitosť riešenia súčasnej situácie v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd a spoločným úsilím sa nám podarí docieliť zvýšenie  napojenosti obytných zón vášho regiónu na vyhovujúci kanalizačný systém v súlade s európskymi kritériami.

Pre dosiahnutie tohto spoločného cieľa Vám poskytujeme túto metodickú príručku, ktorá Vám má byť technickou pomocou a návodom pri zriaďovaní domovej časti kanalizačnej prípojky z Vašej nehnuteľnosti. Samozrejme sme  pri riešení Vašich konkrétnych prípadoch napojenia pripravení ústretovo  poskytnúť ďalšie technické rady a pomoc. V tomto smere sa môžete s dôverou obrátiť na našich kontaktných pracovníkov.

Za porozumenie ďakujem a zostávam s pozdravom

Ing. Ján Balušík

generálny riaditeľ

- 2 -

POJMY A DEFINÍCIE

Kanalizačná prípojka

Je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov nehnuteľnosti až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.

Hlavná revízna šachta ( HRŠ )

Prvá revízna šachta na kanalizačnej prípojke od odbočenia na verejnej kanalizácii smerom ku pripájanej nehnuteľnosti ( HRŠ je zriaďovaná v rámci projektu  a je určeným miestom napojenia nehnuteľnosti ).

Domová časť kanalizačnej prípojky

Je časť kanalizačnej prípojky v úseku od napojenia na HRŠ smerom k pripájanej nehnuteľnosti ( je zriaďovaná producentom odpadových vôd na jeho náklady ).

Producent odpadových vôd

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

Stoková sieť delenej sústavy (delená sústava )

Stoková sieť pozostávajúca z dvoch sústav na oddelené odvádzanie splaškových odpadových vôd a dažďových odpadových vôd.

Splašková odpadová voda

Odpadová voda vypúšťaná z kuchýň, práčovní, umyvární, kúpeľní, záchodov a podobných zariadení. Je to voda použitá a vypustená z obydlí a služieb a nie je hromadená  v žumpách.

Voda z povrchového odtoku ( dažďová, zrážková voda )

Voda z atmosferických zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná  z terénu alebo z vonkajších častí budov do verejnej kanalizácie.

Žumpa

Zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností.

Septik

Uzavretá nádrž, v ktorej je usadený kal v bezprostrednom styku s pretekajúcou odpadovou vodou a organické látky sú čiastočne rozložené činnosťou anaeróbnych baktérií.

Domová čistiareň odpadových vôd

Stavebný objekt vybavený technologickým zariadením na čistenie odpadových vôd odvádzaných  z rodinných domov alebo iných  samostatných objektov.

Čerpacia stanica odpadových vôd

Stavebný objekt vybavený technologickým zariadením na odvedenie ( čerpanie ) odpadových vôd cez výtlačné potrubie.

- 3 -

Výtlačné potrubie

Potrubie, v ktorom sa odpadová voda dopravuje čerpaním.

Kyneta

Prehĺbená časť dna šachty (stoky)  v tvare kruhového odseku na sústredenie malých prietokov a aktiváciu samočistiacej funkcie šachty ( stoky ).

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Pri zriaďovaní  kanalizačných prípojok v rámci projektu  sa  postupuje v súlade s nasledovnou platnou legislatívou, technickými normami,  platnými smernicami a zásadami:

- zákon č.364/2004 Z.z. o vodách

- zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách

- vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z.

- STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky

- STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov

- STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk

- STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk

- ČSN 75 6221 Čerpacie stanice odpadových vôd

- Pravidlá o budovaní kanalizačných prípojok č. 31/2007, platnosť od 3.4.2007

Pri postupe v zmysle uvedených legislatívnych, technických noriem, smernice a zásad sú primerane  zohľadnené miestne špecifiká vyplývajúce s realizácie projektu .

ŠPECIFICKÉ ZÁSADY PRIPOJENIA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU ( VK )

V rámci projektu  je zriadená stoková sieť delenej sústavy na odvádzanie výlučne splaškovej odpadovej vody. Pre možnosť napojenia nových producentov odpadových vôd je v projekte riešené odbočenie kanalizačnej prípojky na hlavnom zberači, úsek potrubia v priemernej dĺžke 7 m smerom k nehnuteľnosti a hlavná revízna šachta ( HRŠ ). Domovú časť kanalizačnej prípojky si zriaďuje budúci producent s napojením v hlavnej revíznej šachte. Takto riešený systém odkanalizovanie jednotlivých producentov si pri nakladaní s odpadovými vodami vyžaduje dodržanie týchto špecifických zásad:

1./ Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.

2./ Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu. Pred napojením na HRŠ sa musí kanalizačná prípojka od daných zariadení odpojiť.

3./ Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového odtoku ( voda z atmosferických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu,  alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.

- 4 -

4./ Do VK možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristické pre mestské ( komunálne ) odpadové vody ( STN 75 6401 ).

5./ Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 o vodách.

6./ Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu ( VV ), množstvo vypúšťaných vôd sa bude merať meradlom na meranie množstva dodanej pitnej vody z VV podľa princípu vodné=stočné..

7./ Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa zákona č.442/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ZRIADENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

1./ Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu VK.

2./ V prípade delenej stokovej sústavy sa jednou prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody. Druhá prípojka musí byť samostatná a slúži na odvádzanie zrážkových vôd a to do dažďovej kanalizácie alebo mimo splaškovú kanalizáciu.

3./ Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým výpočtom.

4./ Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je1%.

5./ Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia, priama, kolmá na stoku , v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu ( svetlosti).  V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta

6./ Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti samostatných rúr a spojov.

7./ Na VK ( resp. do HRŠ ) sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia  vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti  za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.

- 5 -

8./ Kanalizačné prípojky, ktoré sú vodnými stavbami ( možné len v prípade organizácií) musia byť vybavené šachtou umožňujúcou meranie prietoku a odber vzoriek odpadovej vody.

9./ V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na HRŠ výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do HRŠ prečerpávaním cez zriadenú domovú čerpaciu stanicu ( čerpaciu šachtu) odpadových vôd.

KONTAKTY

Meno				funkcia					tel. kontakt

Ing. Škopinský		hlavný manažér projektu			0905/328503

Ing.Vašková			vedúca strediska kanalizácií			0905/850644

Žáčik				majster kanalizácii				0907/817532

Priedhorský			technický pracovník kanalizácii		0915/777513

Hanajíková			referent odbytu – obyvateľstvo		4321723 – 24

Dušková			referent odbytu – organizácie			4321723 – 24

Ústredňa Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.   				4321723 – 24

4326283

ZÁVER

Táto metodická príručka slúži a je záväzná len pre zriaďovanie domových častí kanalizačných prípojok v rámci projektu „ Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“, ktorý je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie .

Pri zriaďovaní kanalizačných prípojok pripájaných na jestvujúci kanalizačný systém platia obvyklé zásady a postup podľa stávajúcich  usmernení.

Vypracoval: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. - oddelenie TPČ

V Považskej Bystrici ,  30.04.2009